## Slide 1: OMC karhutla 16–27 Oktober 2026 melaksanakan 148 sortie dengan 102,0 ton NaCl dan 53,6 ton dry ice
CUT OFF DATA 27 Okt 2026
Sumber: Laporan Penanganan Karhutla BNPB 17–27 Okt 2026; Resume Posko Terpadu OMC 27 Okt 2026; BPBD Jatim. Sortie (ton NaCl + ton dry ice). Lampung 22 Okt 1 sortie, bahan tidak tertulis
REKAP OMC 16–27 OKTOBER 2026
148
sortie penerbangan
102,0 ton
NaCl disemai
53,6 ton
dry ice disemai
4
provinsi utama
Sortie per tanggal dan provinsi, 16–27 Okt 2026 (ton NaCl + ton dry ice)
TANGGAL
KALBAR
KALTENG
KALSEL
SUMSEL
LAINNYA
TOTAL
16 Okt
2 (1,8+0)
4 (4,0+0)
1 (1,0+0)
2 (0+1,6)
0
9 (6,8+1,6)
17 Okt
1 (1,0+0)
2 (2,0+0)
1 (1,0+0)
3 (0,8+1,6)
0
7 (4,8+1,6)
18 Okt
1 (1,0+0)
2 (2,0+0)
2 (2,0+0)
4 (0,8+2,4)
0
9 (5,8+2,4)
19 Okt
2 (1,8+0)
5 (3,8+0,8)
1 (1,0+0)
3 (0,8+1,6)
0
11 (7,4+2,4)
20 Okt
1 (1,0+0)
6 (0,8+3,9)
0
1 (0+0,8)
0
8 (1,8+4,7)
21 Okt
2 (1,8+0)
9 (3,8+4,4)
1 (1,0+0)
6 (0,8+4,0)
0
18 (7,4+8,4)
22 Okt
0
7 (1,0+5,0)
0
9 (1,8+5,8)
Lampung 1
17 (2,8+10,8)
23 Okt
1 (1,0+0)
8 (2,0+5,2)
1 (1,0+0)
7 (2,2+4,9)
0
17 (6,2+10,1)
24 Okt
0
8 (3,0+4,5)
2 (2,0+0)
8 (8,8+3,3)
0
18 (13,8+7,8)
25 Okt
–
–
–
–
–
tidak ada data
26 Okt
0
9 (14,4+0)
0
5 (8,4+0)
Jatim 1 (1,0+0)
15 (23,8+0)
27 Okt
0
6 (10,2+0)
4 (1,0+2,1)
7 (8,2+1,7)
Papsel 2 (2,0+0)
19 (21,4+3,8)
Jumlah
10 (9,4+0)
66 (47,0+23,8)
13 (10,0+2,1)
55 (32,6+27,7)
4 (3,0+0)
148 (102,0+53,6)
Total dan sasaran utama per provinsi
PROVINSI
SORTIE
NACL, TON
DRY ICE, TON
Kalimantan Tengah
66
47,0
23,8
Sumatera Selatan
55
32,6
27,7
Kalimantan Selatan
13
10,0
2,1
Kalimantan Barat
10
9,4
0
Lainnya (3 provinsi)
4
3,0
0
Kalimantan Tengah: dry ice di Palangka Raya; NaCl di Katingan, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Selatan, Seruyan.
Sumatera Selatan: dry ice di Palembang dan sekitarnya; NaCl di OKI, Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin.
Kalimantan Selatan: dry ice di Banjarbaru dan Banjarmasin (27 Okt); NaCl di Kotabaru, Barito Kuala, Banjar, Tanah Bumbu.
Kalimantan Barat: NaCl di Ketapang dan Kayong Utara. Lainnya: Jatim (Malang, Pasuruan, Jember) dan Papua Selatan (Merauke, Mappi).
Di luar tabel: Jatim 24–25 Okt 2 sortie 2,0 ton; Jabar PK-ALA 1 sortie 1,0 ton (tanpa tanggal); Kaltim 30 sortie 28,8 ton (rekap posko, tanpa periode).

## Slide 2: Hujan dilaporkan di wilayah sasaran pada hari operasi, misalnya Ketapang 7 dari 7 hari, tetapi sebab-akibat belum terbukti
CUT OFF DATA 27 Okt 2026
Sumber: Laporan Penanganan Karhutla BNPB 17–27 Okt 2026; Resume Posko Terpadu OMC 27 Okt 2026; BPBD Jatim; radar BMKG. Hujan di wilayah sasaran pada hari yang sama menurut laporan harian dan radar
KLAIM POSKO 27 OKT 2026 (BELUM DIEVALUASI)
PM2,5 Banjarbaru turun 14,55%
88 ke 75,2 µg/m³ saat dry ice, 11.00 ke 12.00 WITA; klaim posko.
PM2,5 Palembang 115 ke 68,8
µg/m³, 06.00 sampai 15.00 WIB; jarak pandang 1 km ke 7 km; klaim posko.
Berlabel klaim posko
Posko belum menghitung keberhasilan OMC; angka ini konteks.
Hujan di wilayah sasaran pada hari yang sama, per provinsi
PROVINSI
SASARAN UTAMA
HUJAN DILAPORKAN DI WILAYAH SASARAN
KETERANGAN
Kalimantan Barat
Ketapang dan Kayong Utara
Ketapang hujan pada 7 dari 7 hari operasi (16–21 dan 23 Okt); Kayong Utara hujan 16 dan 19 Okt.
Intensitas ringan sampai lebat, menurut laporan harian.
Kalimantan Tengah
Katingan, Pulang Pisau, Palangka Raya, Kotawaringin
Kotawaringin Barat hujan 16, 17, 19, 20, 21, dan 26 Okt; Seruyan deras 24 Okt; radar 27 Okt: Katingan, Palangka Raya, Pulang Pisau, Kotim, Kapuas.
Radar 27 Okt ringan sampai lebat.
Kalimantan Selatan
Kotabaru, Tanah Bumbu, Tapin, Barito Kuala
Kotabaru hujan 23 dan 24 Okt, Tapin 24 Okt; 27 Okt Kotabaru dan Tanah Bumbu sedang. 19 Okt radar 24 jam tanpa hujan.
26 Okt hujan di 10 kab/kota tanpa sortie sendiri.
Sumatera Selatan
Palembang dan sekitarnya, OKI, Banyuasin
16–21 Okt hanya sangat ringan atau tidak ada; 24 Okt hujan di Muba, Banyuasin, OKI, Palembang; 26 Okt deras di Pangkalan Lampam (OKI) dan Banyuasin.
27 Okt OKI dan OKU Timur sedang sampai lebat.
Jawa Timur
Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Bondowoso
26 Okt hujan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Bondowoso, Jember.
1 sortie, 26 Okt, 1,0 ton NaCl.
Catatan jujur tentang pembacaan hujan
7 dari 7
hari operasi Kalbar dengan hujan di Ketapang
6 dari 11
hari operasi Kalteng dengan hujan di Kotawaringin Barat
6 dari 11
hari operasi Sumsel (16–21 Okt) hanya hujan sangat ringan atau tanpa laporan hujan
Hujan juga turun tanpa OMC. Kalbar 22 Okt (tanpa sortie) dan 26 Okt (tanpa OMC sejak pesawat pindah), serta Jambi 26 Okt (ringan sampai sedang di Tanjung Jabung Timur).
Lokasi sama belum berarti sebab. Kesesuaian lokasi atau waktu dengan sasaran belum membuktikan sebab-akibat.
Evaluasi terukur belum bisa. Pembanding dengan wilayah kontrol (difference-in-differences) membutuhkan jam sortie, yang jarang tercatat.
Arsip PM2,5 BMKG terhenti 23 Okt, sehingga 27 Okt tidak punya pembanding sebelum dan sesudah sortie.
Sumber hujan adalah radar dan laporan harian; tidak ada alat ukur di titik sasaran, dan intensitas mengikuti sumber.